24.04.2019 г. № 366

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2032 ГОДЫ»

В целях создания условий для устойчивого развития инфраструктуры Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, удовлетворения спроса населения в предоставлении качественных услуг коммунальной сферы, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуюсь Уставом Нийского муниципального образования,

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования (сельского поселения) на 2019-2032 годы в новой редакции (согласно приложения).

- Решение Думы Нийского сельского поселения «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области на 2018-2032 годы» от 18.06.2018 года №351, считать утратившим силу.

- Настоящее Решение разместить на официальном сайте Нийского муниципального образования в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

Председатель Думы,

Глава Нийского

муниципального образования

О.Е. Рубцов

Приложение

к Решению Думы Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

от 24.04.2019 г. № 366

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования (сельского поселения) на 2019-2032 годы |
| --- | --- |
| Основы для разработки программы | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Нийского муниципального образования (сельского поселения) |
| Разработчик программы | Администрация Нийского муниципального образования (сельского поселения) |
| Исполнители программы | Администрация Нийского муниципального образования Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Специализированные подрядные организации, определившиеся по результатам конкурсов. |
| Основные задачи программы | Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования и объектов для реализации Генерального плана; определение прироста развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования и объектов; обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса Нийского муниципального образования; определение объемов строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования и объектов; обеспечение инвестиционной привлекательности Нийского муниципального образования; |
| Источники финансирования | Областной бюджет Местный бюджет Районный бюджет Средства предприятий |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества оказываемых услуг, обеспечение доступности данных услуг для потребителя; повышение надежности и эффективности работы сетей газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
| Контроль за ходом реализации программы | Администрация Нийского муниципального образования Комитет по жилищной политике, транспорту и связи администрации Усть-Кутского МО |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования на 2019-2032 годы направлена на определение долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверх нормативного износа объектов путем внедрения энерго-ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, развитие жилищного и промышленного строительства.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования на 2019-2032 годы связано, прежде всего, с утверждением Генерального плана Думой Нийского муниципального образования (сельского поселения) от 28.11.2013 года № 239.

В настоящее время администрацией Нийского муниципального образования планируется:

- Строительство объектов жилого и промышленного назначения:

- строительство автозаправочной станции;

2.	Инженерное оборудование территории:

- помимо этого на территории Нийского муниципального образования эксплуатируются объекты и сети инженерной инфраструктуры, требующие определение объемов строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования и объектов;

- обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования для реализации Генерального плана;

- определение прироста развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования;

- обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса Нийского муниципального образования;

- обеспечение инвестиционной привлекательности Нийского муниципального образования.

- Цели программы

Целями программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования являются повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения;

- управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;

- организация максимально достоверного учета потребления топливно-энергетических ресурсов;

- организация информационной открытости реализации  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования;

- надежное обеспечение граждан поселения качественными коммунальными услугами;

- достижение снижения затрат на производство коммунальных услуг.

3. Задачи программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленных целей необходимо последовательно реализовать следующие задачи:

- реконструкция и модернизация объектов энергетики, в том числе реконструкция и модернизация котельных, тепловых сетей с применением современного оборудования, материалов и технологий, отвечающих требованиям экономичности, надежности и эффективности;

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета тепловой и электрической энергии;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства;

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

- Мероприятия по реализации программы.

Мероприятия по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования по направлениям водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- нормативное, правовое и методологическое обеспечение реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования;

- реконструкция объектов теплоэнергетического комплекса и водопроводно- канализационного хозяйства;

- приоритетная модернизация инфраструктуры в местах застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство;

В рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предполагается:

- реконструкция и модернизация объектов энергетики,  в том числе реконструкция и модернизация котельных, сетей теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения с применением современного энергоемкого оборудования, материалов и технологий, отвечающих требованиям экономичности, надежности и эффективности;

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирования энергосбережения;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета тепловой и электрической энергии;

- развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, организации коммунального комплекса разрабатываются инвестиционные программы.

  - Водоснабжение, водоотведение и очистные станции.

Основная задача реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, недопущение изменения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в худшую сторону и сокращения эксплуатационных расходов, а именно:

- сокращение технических потерь воды (утечки, несанкционированные подключения, потери воды при повреждениях и аварийных ситуациях);

- снижение потребления энергоресурсов;

- организация системы учета и анализа взаимосвязанных основных производственных параметров (расход электроэнергии, подъем и транспортировка воды потребителям, определение объема сточных вод);

- оптимизацию технологических режимов подъема и транспортировки воды потребителям за счет внедрения автоматизированной системы управления (выявление возможностей оптимизации системы путем моделирования посредством соответствующего программного обеспечения);

- обеспечение безопасности функционирования системы в целом (замена или реконструкция объектов, сетей, запорной арматуры, прочих элементов инфраструктуры, находящихся в предаварийном состоянии или параметры работы, которые не соответствуют нормативам);

- реконструкцию очистных сооружений канализации с достижением уровня очистки сточных вод, согласно действующим нормативам;

- техническое перевооружение и внедрение новой техники.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  на 2019-2032 годы представлены в таблице №1.(см.ниж).

5.2 Теплоснабжение

Основной задачей реконструкции и модернизации систем теплоснабжения являются:

- сокращение технических потерь воды (утечки, несанкционированные подключения, потери воды при повреждениях и аварийных ситуациях);

- снижение потребления энергоресурсов;

- организация системы учета и анализа взаимосвязанных основных производственных параметров (расход электроэнергии, подъем и транспортировка теплоносителя потребителям);

- обеспечение безопасности функционирования системы в целом (замена или реконструкция объектов, сетей, запорной арматуры, прочих элементов инфраструктуры, находящихся в предаварийном состоянии или параметры работы которых не соответствуют нормативам);

- обеспечение надежности и безопасности основного и вспомогательного оборудования теплоисточников и тепловых сетей, эксплуатация зданий и сооружений;

- снижение стоимости тепловой энергии отпускаемой потребителям;

- использование материалов, оборудования и технологий, отвечающих требованиям экономичности, надежности и эффективности;

- применение комплексной автоматизации  в управлении тепловыми источниками и тепловыми сетями;

Генеральным планом предусматривается сохранение централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) поселения от существующей муниципальной котельной.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на 2018-2020 годы представлены в таблице №2.(см.ниж).

- Сроки реализации программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

Программа реализуется в 2019-2032 годах.

- Источники и объемы финансирования

Основным источником финансирования является областной бюджет и бюджет поселения. Расчет объемов финансирования, необходимых для реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, производится организацией коммунального комплекса при разработке инвестиционных программ.

В финансовые потребности организаций коммунального комплекса включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные  работы;

- проведение регистрации объектов.

Мероприятия и объемы финансирования программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможностей на соответствующий финансовый год.

- Оценка эффективности реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Успешное выполнение мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения должно обеспечить:

- значительное увеличение объемов реконструкции объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение уровня износа основных фондов к 2020 году;

- снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и  обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки в Нийском муниципальном образовании;

- привлечение в коммунальную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников и увеличение объемов жилищного и промышленного строительства;

- развитие и закрепление положительных тенденций модернизации коммунальной инфраструктуры в поселении.

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий программы  комплексного развития коммунальной инфраструктуры устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- надежность снабжения потребителей товарами (услугами);

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей;

- эффективность деятельности.

Анализ состояния коммунальной инфраструктуры проводится по индикаторам, отражающим следующие показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед/км);

- уровень потерь (%);

- индекс замены оборудования (%);

- износ систем коммунальной инфраструктуры (%);

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%);

- доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%).

Расчетные значения индикаторов, которые необходимо обеспечить, приводятся в техническом задании на разработку инвестиционной программы.

- Организация контроля за исполнением программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Контроль осуществляет администрация Нийского муниципального образования (сельского поселения), Комитет по жилищной политике, транспорту и связи администрации Усть-Кутского МО.

Мероприятия по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нийского муниципального образования на 2019-2032 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроки проведения мероприятий | Источники финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства предприятий | Недостающие средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Замена фильтров ХВО 1 и 2 ступени на Новые Технологии (2 фильтра) | Улучшение качества ГВС | 2020 | 0,850 |  | 0,043 | 0,128 | 0,680 |
| 2 | Замена сетевого бойлера с запорной арматурой на пластинчатый теплообменник | Экономия энергоресурсов | 2019 | 0,550 |  |  | 0,550 |  |
| 3 | Замена исходного трубопровода ХВС, 250 м | Экономия энергоресурсов | 2018 | 0,140 |  | 0,007 | 0,021 | 0,112 |
| 4 | Замена ворот ШЗУ | Экономия энергоресурсов | 2021 | 0,100 |  | 0,005 | 0,015 | 0,080 |
| 5 | Приобретение и установка бака аккумулятора горячей воды объемом 100 м3 | Экономия энергоресурсов | 2019 | 1,850 | 1,7945 | 0,0555 | 0,00 |  |
| 6 | Приобретение и установка воздухонагревателя трубчатого ВП-О-228 | Экономия энергоресурсов | 2019 | 0,250 |  | 0,030 | 0,00 | 0,220 |
| 7 | Приобретение и установка циклона батарейного БЦ-2-5х(4+2), со сборным бункером | Уменьшение потерь теплоносителя | 2019 | 0,250 |  | 0,030 | 0,00 | 0,220 |
| 8 | Замена трубопроводов и регистраторов системы отопления до отметки 0,000 | Уменьшение потерь теплоносителя | 2020-2023 | 0,150 |  | 0,008 | 0,023 | 0,120 |
| 9 | Изготовление и замена циклонов БЦ-2, замена трубопровода аварийного сброса воды, замена питательного трубопровода, замена трубопровода непрерывной промывки (котел №2) | Уменьшение потерь теплоносителя; экономия энергоресурсов | 2027 | 0,800 |  | 0,040 | 0,120 | 0,640 |
| 10 | Приобретение и монтаж 2-х водогрейных котлов | Повышение КПД и эффективности работы, приведение в соответствие с правилами ПТЭ и ПБ | 2019 | 7,500 |  | 0,500 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт топливоподачи на котельной | Повышение КПД и эффективности работы, приведение в соответствие с правилами ПТЭ и ПБ | 2018-2022 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 12 | Замена сетевого и питательного диаэраторов на СВД-4 (Новые технологии) | Приведение в соответствие с правилами ПТЭ и ПБ | 2020 | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 13 | Капитальный ремонт приемного бункера и питателя подачи топлива, бетонирование площадки | Восстановление в связи с полным износом | 2030 | 1,500 |  | 0,075 | 0,225 | 1,200 |
| 14 | Капитальный ремонт дробилок и бункеров | Восстановление в связи с полным износом | 2020-2025 | 0,900 |  |  | 0,900 |  |
| 15 | Монтаж системы пожаротушения в помещения топливоподачи | Обеспечение бесперебойной работы котельной | 2019-2023 | 0,850 |  | 0,043 | 0,128 | 0,680 |
| 16 | Капитальный ремонт железнодорожного тупика, с устройством бетонной площадки | Обеспечение бесперебойной работы | 2020-2021 | 0,900 |  | 0,045 | 0,050 | 0,805 |
| 17 | Капитальный ремонт участка теплосети Котельная – Очистные сооружения (ул. Привокзальная) | Уменьшение потерь теплоносителя | 2020-2021 | 1,450 |  | 0,073 | 0,050 | 1,327 |
| 18 | Капитальный ремонт здания котельной с восстановлением кровли, галереей топливоподачи №1,2, канализации | Повышение надежности | 2020-2021 | 1,250 |  | 0,063 | 0,00 | 1,187 |
| 19 | Приобретение и установка экономайзеров на котлы КВТС4-115 №1,2 | Повышение надежности работы котельной | 2020-2021 | 0,950 |  | 0,045 | 0,00 | 0,905 |
| 20 | Капитальный ремонт электросилового оборудования | Повышение надежности работы котельной | 2028 | 1,100 |  | 0,055 | 0,165 | 0,880 |
| 21 | Восстановление аварийного освещения, замеров сопротивления контура молниезащиты, маркировочной окраски, ограждение наружной лестницы дымовой кирпичной трубы | Повышение надежности и качества работы оборудования | 2027 | 1,200 |  | 0,060 | 0,180 | 0,960 |
| 22 | Реконструкция аэротенков на очистных сооружениях | Повышение надежности и качества водоснабжения | 2026 | 2,500 |  | 0,125 | 0,375 | 2,000 |
| 23 | Ремонт кровли здания очистных сооружений | Повышение надежности и качества водоснабжения | 2020 | 1,120 |  | 0,056 | 0,168 | 0,896 |
| 24 | Установка лампы обеззараживания сточных вод УФК на очистных сооружениях | В связи с износом | 2021 | 0,310 |  | 0,040 | 0,00 | 0,280 |
| 25 | Приобретение и установка воздуходувки, производительностью не менее 110 л/сек. на очистных сооружениях | Повышение надежности | 2021 | 0,240 |  | 0,040 | 0,00 | 0,200 |
| 26 | Восстановление центрального ствола канализации по ул. Лесников (КНС) | В связи с полным износом | 2022 | 0,960 |  | 0,060 | 0,00 | 0,900 |
| 27 | Восстановление канализационных коллекторов под железнодорожным полотном общего пользования (от ж/д вокзала до очистных сооружений) | В связи с полным износом | 2022-2023 | 2,300 |  | 0,150 | 0,00 | 2,150 |
| 28 | Восстановление канализационных коллекторов и колодцев по ул. Каландарашвили | В связи с полным износом | 2022 | 0,460 |  | 0,030 | 0,00 | 0,430 |
| 29 | Приобретение и установка бактерицидной лампы УФК на очистных сооружениях для дезинфекции стоков | Повышение качества очистных стоков | 2022 | 0,400 |  | 0,030 | 0,00 | 0,370 |
| 30 | Приобретение и установка бактерицидной лампы УФК на водозаборе | Приведение качества ХВС в соответствии с СаНПиН | 2021 | 0,500 |  | 0,025 | 0,075 | 0,400 |
| 31 | Устройство павильонов скважин №1,2,3 водозабора с восстановлением их отопления и ограждения территории | Повышение надежности работы водоснабжения | 2021 | 1,300 |  | 0,080 | 0,000 | 1,220 |
| 32 | Капитальный ремонт центрального ствола водовода от водозабора до бетонных баков запаса холодной воды | В связи с полным износом | 2022 | 2,500 |  | 0,200 | 0,000 | 2,300 |
| 33 | Замена глубинных насосов ЭЦВ8-40-180 в скважинах №1, 2, 2 | Повышение надежности работы водоснабжения | 2025 | 0,350 |  | 0,018 | 0,053 | 0,280 |
| 34 | Замена глубинных насосов ЭЦВ8-40-180 в скважинах №1, 2, 3 | Повышение надежности работы водоснабжения | 2022 | 0,350 |  | 0,018 | 0,053 | 0,280 |
| 35 | Замена глубинных насосов ЭЦВ8-40-180 в скважинах №1, 2, 4 | Повышение надежности работы водоснабжения | 2026 | 0,350 |  | 0,018 | 0,053 | 0,280 |
| 36 | Реконструкция четырехтрубной системы отопления и ГВС с переходом на двухтрубную с установкой подогревателей ГВС непосредственно в домах. | снижение тепловых потерь с утечками и через изоляцию в инженерных сетях | 2022-2027 |  |  |  |  |  |
| 37 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 1 - ТК 3 с Ду 300 на Ду 200, L=60 м, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 200 |  | 2027 | 1,324 |  | 0,066 | 0,199 | 1,059 |
| 37.2 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 3 - ТК 4 с Ду 300 на Ду 200, L=150, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 200 |  | 2028 | 2,608 |  | 0,130 | 0,391 | 2,087 |
| 37.3 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 4 - ТК 7 с Ду 100 на Ду 80, L=240, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 100 |  | 2029 | 2,611 |  | 0,131 | 0,392 | 2,089 |
| 37.4 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 7 - ТК 15 с Ду 200 на Ду 150, L=130, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 100 |  | 2030 | 2,260 |  | 0,113 | 0,339 | 1,808 |
| 37.5 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 15 - ТК 16 с Ду 200 на Ду 100, L=80, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 100 |  | 2030 | 0,937 |  | 0,047 | 0,141 | 0,750 |
| 37.6 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 16 - ТК 17 с Ду 100 на Ду 80, L=36, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 100 |  | 2031 | 0,392 |  | 0,020 | 0,059 | 0,313 |
| 37.7 | замена трубопроводов отопления на участке ТК-17-ТК-18 с Ду 150 на Ду 100, L=65, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 150 |  | 2031 | 0,762 |  | 0,038 | 0,114 | 0,609 |
| 37.8 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 18 - ТК 19 с Ду 150 на Ду 100, L=160, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 150 |  | 2030 | 1,875 |  | 0,094 | 0,281 | 1,500 |
| 37.9 | замена трубопроводов отопления на участке ТК-19-ТК-20 с Ду 150 на Ду 100, L=40, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 150 |  | 2029 | 0,469 |  | 0,023 | 0,070 | 0,375 |
| 37.10 | замена трубопроводов отопления на участке ТК-20-ТК-21 с Ду 150 на Ду 100, L=40, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 150 |  | 2029 | 0,469 |  | 0,023 | 0,070 | 0,375 |
| 37.11 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 4 - ТК 22 с Ду 300 на Ду 150, L=133, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 200 |  | 2032 | 3,995 |  | 0,200 | 0,599 | 3,196 |
| 37.12 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 22 - ТК 23 с Ду 200 на Ду 150, L=70, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 200 |  | 2032 | 2,103 |  | 0,105 | 0,315 | 1,682 |
| 37.13 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 23 - ТК 24 с Ду 200 на Ду 100, L=110, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 200 |  | 2027 | 2,335 |  | 0,117 | 0,350 | 1,868 |
| 37.14 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 24 - ТК 25 с Ду 200 на Ду 100, L=70, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 200 |  | 2027 | 1,486 |  | 0,074 | 0,223 | 1,189 |
| 37.15 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 25 - ТК 26 с Ду 200 на Ду 80, L=95, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 200 |  | 2027 | 1,933 |  | 0,097 | 0,290 | 1,546 |
| 37.16 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 25 - ТК 28 с Ду 150 на Ду 100, L=17, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 100 |  | 2026 | 0,346 |  | 0,017 | 0,052 | 0,277 |
| 37.17 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 28 - ТК 27 с Ду 150 на Ду 100, L=30, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 100 |  | 2026 | 0,637 |  | 0,032 | 0,096 | 0,509 |
| 37.18 | замена трубопроводов отопления на участке ТК 28 - ТК 29 с Ду 150 на Ду 100, L=30, с демонтажем трубопроводов ГВС Ду 100 |  | 2025 | 0,901 |  | 0,045 | 0,135 | 0,721 |
| 37.19 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Тбилисская 6, расчетной мощностью 0,015 Гкал/ч |  | 2024 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.20 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Тбилисская 2, расчетной мощностью 0,015 Гкал/ч |  | 2021 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.21 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Каландарашвили 7, расчетной мощностью 0,014 Гкал/ч |  | 2021 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.22 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Каландарашвили 6, расчетной мощностью 0,014 Гкал/ч |  | 2021 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.23 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Каландарашвили 5, расчетной мощностью 0,014 Гкал/ч |  | 2021 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.24 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Каландарашвили 4, расчетной мощностью 0,014 Гкал/ч |  | 2022 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.25 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Каландарашвили 3, расчетной мощностью 0,014 Гкал/ч |  | 2022 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.26 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Каландарашвили 1, расчетной мощностью 0,014 Гкал/ч |  | 2022 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.27 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Каландарашвили 2, расчетной мощностью 0,014 Гкал/ч |  | 2022 | 0,380 |  | 0,019 | 0,057 | 0,304 |
| 37.28 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Лесников-1а, расчетной мощностью 0,048 Гкал/ч |  | 2022 | 0,500 |  | 0,025 | 0,075 | 0,400 |
| 37.29 | установка подогревателя ГВС в ж/д по адресу: Лесников-1, расчетной мощностью 0,048 Гкал/ч |  | 2022 | 0,500 |  | 0,025 | 0,075 | 0,400 |
| 37.30 | установка подогревателя ГВС в Лесников-2, расчетной мощностью 0,048 Гкал/ч |  | 2023 | 0,500 |  | 0,025 | 0,075 | 0,400 |
| 37.31 | установка подогревателя ГВС в ТОЦ, расчетной мощностью 0,007 Гкал/ч |  | 2023 | 0,200 |  | 0,010 | 0,030 | 0,160 |
| 37.32 | установка подогревателя ГВС в Детский сад, расчетной мощностью 0,006 Гкал/ч |  | 2022 | 0,200 |  | 0,010 | 0,030 | 0,160 |
| 37.33 | установка подогревателя ГВС в Школа, расчетной мощностью 0,006 Гкал/ч |  | 2022 | 0,200 |  | 0,010 | 0,030 | 0,160 |
| 37.34 | установка подогревателя ГВС в ФАП, расчетной мощностью 0,001 Гкал/ч |  | 2022 | 0,200 |  | 0,010 | 0,030 | 0,160 |